广东半岛糖业有限公司自行监测方案

2019年12月1日

# 1、企业基本情况

企业名称：广东半岛糖业有限公司

法人代表：缪华平

所属行业：制糖

生产周期：季节性生产（正常生产时间：当年12月中旬至第二年3月中、下旬）

地址：广东省遂溪县洋青镇

联系人：徐  明

联系电话：0759--7239618

电子邮箱：13536445566@163.com

主要生产设备： 甘蔗输送机1套，撕裂机共2台，压榨机5座，中和设备1套，加热器8台，沉降器1台，无布真空吸滤机3台，蒸发罐5台，煮糖罐12台，助晶机21台，自动离心分蜜机3台，四速吊篮筛8台，锅炉4台，汽轮发电机3套，水处理设备1套。

废水处理及排放情况： 生产废水经（ TLP厌氧发酵加好氧曝气处理工艺）处理达标后，排入西寮河。

# 废水处理及流向图如下：

# 2、监测内容

## 2.1 监测点位布设

全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全厂平面布置及监测点位分布图）

广东半岛糖业有限公司平面布置图

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | WS-5005 | 厂区排污口 | COD、氨氮、PH | ① | 全天连续监测 |  |
|  | WS-5005 |  | 色度 | ② | 每月一次 |  |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂界东 | 噪声 | ② | 每季度一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位 |
|  | ▲2# | 厂界南 | 噪声 | ② |  |  |
|  | ▲3# | 厂界西 | 噪声 | ② |  |  |
|  | ▲4# | 厂界北 | 噪声 | ② |  |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

## 2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

## 2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表2。

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 废水 | CODcr | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 | 10 | CODcr自动监测仪 | YX-CODcr-II |
|  | 氨氮 | 钠氏试剂分光光度法 | GB/T7479-1987 | 0 | 氨氮自动监测仪 | YX-NH3-N-II |
|  | PH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | —— | PH测定仪（E+H） |  |
|  | 色度 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |  |  |  |

2.4 监测质量保证措施

（1）废水自行监测：

①采用的自动监测设备均按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装，于 2013 年 5月通过市环保局组织的验收，

②具有 2 名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维护。

③具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度。

④目前每季度由湛江市环境保护局组织对自动监测设备进行比对监测、现场检查，自动监测设备数据有效性审核后，核发国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格标志。

（2）厂界噪声委托监测是委托有计量认证资质的环境保护监测站开展。

（3）监测所用仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

# 3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3。

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排口 | CODcr | GB21909-2008 | 120 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | GB21909-2008 | 15 | mg/L |
|  |  | PH | GB21909-2008 | 6—9 | 无量纲 |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 噪声 | GB12348-2008三类区标准 | 昼65夜55 | dB（A） |
|  | 厂界南 | 噪声 | GB12348-2008三类区标准 | 昼65夜55 | dB（A） |
|  | 厂界西 | 噪声 | GB12348-2008三类区标准 | 昼65夜55 | dB（A） |
|  | 厂界北 | 噪声 | GB12348-2008三类区标准 | 昼65夜55 | dB（A） |

# 4、监测结果的公开

## 4.1 监测结果的公开时限

（1）手工监测数据（色度、厂界噪声）于每季度监测完成并形成报告后的次日公布；

（2）自动监测数据实时公布监测结果，废水自动监测设备为每2小时均值。

## 4.2 监测结果的公开方式

在省级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息。

# 5、监测方案的实施

本监测方案于2018年12月1日开始执行。